# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По выполненому дипломному проекту можно сделать следующие выводы:

1. Из анализа хозяйственной деятельности можно сделать вывод , что  ООО  «Борис-Агро» является молодым, динамически развивающимся хозяйством, полеводство которого в настоящее время находится на этапе становления. При сохранении площадей сельскохозяйственных угодий можно наблюдать увеличение производства валовой продукции и увеличение прибыли. Растет парк тракторов, при этом появляются новые энергонасыщенные трактора. Для еще большего поднятия уровня производства в ООО « Борис-Агро», необходимо внедрение новых перспективных технологий.

2. С целью снижения затрат труда было рекомендовано внедрить в хозяйстве технологию минимальной обработки почвы при возделывании озимой пшеницы из расчета на 100 га. Предложена перспективная технология, примененив которую можно повысить урожайность ( 5ц/га), снизить затраты труда ( на 222 чел-ч) и расход топлива ( на 1711 кг).

3. Конструкторская разработка посвящена модернизации стерневой сеялки СЗС-2.1.  Предлагаемое приспособление позволит преобразовать сеялку СЗС-2.1 , для посева семян без предпосевной подготовки в почву независимо от степени засоренности поля, к тому же качество всхожести семян будет повышенное. На сеялку СЗС-2.1 предлагается установить принципиально новые двухуровневые сошники типа «ДУ». Сошник «ДУ» дает возможность производить за один рабочий проход посев, внесение удобрения и создание идеальной структуры почвы в зоне посевного ложа. Новые сошники предлагаем расположить в три ряда, расположенные между собой через 750 мм. Между сошниками должно быть 250 мм. Посевной материал выкладывается двойной полосой (между полосами 100 мм) и покрывает до 80% поверхности (графический материал, лист 7, «Технологическая схема работы машины».

4. В разделе « Обеспечение безопасности труда» сделан анализ по отчетным данным хозяйства о травматизме и заболеваемости. В целом уровень травматизма не высокий. В разделе    также разработаны мероприятия по охране труда, планируемые для проведения в хозяйстве в ближайшее время, составлена инструкция по охране труда при работе на посеве.

5. В экологическом разделе определяли состояние земель ООО « Борис-Агро», уровень дефляционной и водноэрозионной опасности, которые находятся соответственно на среднем и высоком уровне.  Сделана экологическая оценка источников загрязнения хозяйства. Охрана окружающей среды будет обеспечена за счет снижения расхода топлива в целом на технологию.

6. Экономический эффект по технологии будет обеспечен за счет снижеиня затрат труда ( на 222 чел-ч), снижения расхода топлива ( на 1711кг), получкние дополнительного урожая – 50 тонн на площади 100 гектар озимой пшеницы. Экономический эффект от внедрения конструкторской разработки заключается в экономии затрат труда и топлива в результате объединения таких операций как рыхление, боронование, прикатывание, посев и внесение минеральных удобрений. Срок окупаемости составит 0.42 года ( при сезонной загрузке)