ЮФ «КРЫМСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НАУ

## УДК 634/635.664.8.004.3

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ОВОЩЕВОДСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ

## МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению курсовой работы по дисциплине

«ТЕХНОЛОГИЯ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ

ПЛОДОВ И ОВОЩЕЙ»

для студентов факультета ТПХиПППиВ

## СИМФЕРОПОЛЬ 2006 г.

Технология хранения и переработки плодов и овощей. Методические указания к выполнению курсовой работы для студентов факультета ТПХиПППиВ

Составитель:

доктор технических наук, доцент В.А. Турбин

Методические указания рассмотрены и одобрены на заседании кафедры технологии производства, хранения и переработки продукции овощеводства и стандартизации. Протокол №        от                              2006 г.

Рекомендованы к изданию методической комиссией факультета плодоовощеводства и виноградарства. Протокол №        от                              2006 г.

## Общие требования к выполнению, оформлению и защите

## курсовой работы.

## Курсовая работа выполняется по заданию преподавателя. Студенты разрабатывают и обосновывают систему мероприятий по уборке, транспортированию, реализации и хранению выращенной продукции на примере заданных культур. Выполняют курсовую работу по мере изучения предмета, освоения его отдельных разделов. В помощь студентам основные справочные значения приводятся в приложениях.

Курсовую работу оформляют в соответствии с общепринятыми требованиями, титульный лист – согласно приложению I. Текст выполняется рукописно аккуратно, разборчиво или компьютерным набором на белой бумаге формата А-4 (210 х 297 мм), на одной стороне листа, с соблюдением размеров полей (вверху - 2,54 см, внизу - 2,54 см, слева - 3,0 см, справа - 1,5 см). Разделы и таблицы текста должны соответствовать предлагаемым в методических указаниях. Иллюстрации (чертежи, схемы, графики) обозначают словом «рис.» и нумеруют отдельно. Все таблицы должны иметь аналитическое описание. В конце курсовой работы приводятся выводы и список использованной литературы. Сброшюрованную курсовую работу сдают на проверку за 2 недели до начала экзаменационной сессии и защищают перед комиссией преподавателей. Студенты, не выполнившие курсовую работу, к экзамену (зачету) не допускаются.

Содержание разделов курсовой работы

Введение. Во введении необходимо изложить значение отрасли хранения и переработки плодов и овощей. Показать состояние отраслей хранения и переработки плодоовощной продукции в Украине и АР Крым. Отразить причины и виды потерь сельскохозяйственной продукции.

1. Обзор литературы. Проанализировать 18-20 научных статей, по вопросам хранения и переработки культуры, указанной в задании. В обзоре литературы должны быть ссылки на анализируемые литературные источники. На основе изучения и анализа научных публикаций описать мероприятия, направленные на сохранение качества и сокращение потерь в послеуборочный период рассматриваемых в курсовой работе видов продукции.

2. Описание  природно-климатических условий  и ххарактеристика сортов выращиваемых культур

Описать географическое местоположение и многолетие значения климатических условий, применительно к которым будет планироваться производство плодоовощной продукции. При описании климата применять форму рекомендуемой таблицы.

Таблица I. Средняя многолетня температура воздуха, 0С.

| Месяц | Декада | Среднесуточная температура воздуха, 0С | Сумма активных температур, 0С | Сумма осадков, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 1 |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
| февраль |  |  |  |  |
| март |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |
| За год | х |  |  |  |

Обосновать выбор сортов изучаемых культур. Привести товароведческую характеристику выращиваемых сортов. Описать требования действующих стандартов к качеству продукции, порядок отбора проб для определения качества, требования к способам упаковки, маркировки, транспортирования и хранения, оформление сопроводительных документов.

3. Производство и использование продуктов растениеводства. Рассчитать производство продукции согласно заданию преподавателя. Запланировать направление использования выращенного урожая - продажу в свежем виде, переработку слаболежкой продукции на консервном заводе, закладку на длительное или краткосрочное хранение лежкоспособной продукции. Расчетные значения оформить в таблицы 3, 4, 5. При описании данных таблиц указать агротехнические и технологические  мероприятия, направленные на улучшение качества продукции. Описать способы и средства механизации трудоемких процессов, связанных с уборкой, транспортированием, размещением на хранение плодоовощной продукции.

###### Таблица 3. Производство картофеля (овощей)

| Культура | Площадь, га | Урожайность, т / га | Валовой сбор, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Картофель: |  |  |  |
| весенний |  |  |  |
| летний |  |  |  |
| Томаты: |  |  |  |
| ранние (сорт) |  |  |  |
| средние (сорт) |  |  |  |
| поздние (сорт) |  |  |  |
| Капуста: |  |  |  |
| ранняя (сорт) |  |  |  |
| средняя (сорт) |  |  |  |
| поздняя (сорт) |  |  |  |
| и др. |  |  |  |

## Таблица 4. Производство фруктов (винограда)

| Культура | Площадь, га | Урожайность, т / га | Валовой сбор, тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Черешня: |  |  |  |
| ранняя (сорт) |  |  |  |
| средняя (сорт) |  |  |  |
| поздняя (сорт) |  |  |  |
| Персик: |  |  |  |
| ранний (сорт) |  |  |  |
| средний (сорт) |  |  |  |
| поздний (сорт) |  |  |  |
| и др. |  |  |  |

###### Таблица 5. Направления реализации урожая

| Культура | Вал. сбор, т | Направления реализации |
| --- | --- | --- |
|  |  | продажа | переработка | хранение |
|  |  | т | % | т | % | т | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Капуста: |  |  |  |  |  |  |  |
| ранняя (сорт) |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя (сорт) |  |  |  |  |  |  |  |
| поздняя (сорт) |  |  |  |  |  |  |  |
| Черешня: |  |  |  |  |  |  |  |
| ранняя (сорт) |  |  |  |  |  |  |  |
| средняя (сорт) |  |  |  |  |  |  |  |
| поздняя (сорт) |  |  |  |  |  |  |  |

Порядок заполнения таблицы 5.

Графы 1 и 2 должны соответствовать данным таблиц 3 и 4.

Графы 3, 4, 5, 6, 7, 8 –  согласно задания преподавателя.

4. Организация уборки продукции. Определить вид тары, учесть возможность ее повторного использования. В течение сезона ящик может «оборачиваться» между розничной торговой сетью и полем без капитального ремонта от трех до десяти раз. Тара для длительного хранения урожая используется один раз в год. Контейнеры, как правило, используют для длительного хранения продукции, и потребность в них рассчитывают без учета оборота тары. Расчет потребности в таре (Х) определяется так

,

где Х - потребности в таре;

а – количество затариваемой продукции, т;

b – потребность ящиков, контейнеров на 1 т продукции;

с – оборот тары.

При составлении плана уборки (таблица 6) сначала выбрать способ уборки, определить вид тары и транспорта. Рассчитать потребность в рабочей силе, таре, инвентаре, транспортных средствах.

Установить оптимальных сроков уборки сорта. Потребность в рабочей силе определяется, исходя из оптимальных сроков уборки и принятых норм выработки за смену одним съемщиком плодов и сборщиком овощей:

,

где Р – потребность в рабочей силе, чел;

В – валовой урожай, т;

Д – количество дней для уборки сорта;

Н – норма выработки за смену одним сборщиком, т.

При расчете потребности в транспортных средствах необходимо учесть вид тары, вид транспортного средства, установить его грузоподъемность, запланировать расстояние от места уборки до пункта реализации или хранения урожая, учесть количество продукции, подлежащей уборке и вывозу за смену.

Расчет потребности в транспортных средствах выполняют в следующем порядке:

Определяют продолжительность одного рейса от поля до хранилища, консервного завода или другого пункта реализации

,

где  Т – время одного рейса, мин.; L – длина пути в один конец, км;

v – средняя скорость движения, км/ч;

t1, t2 – время на погрузку продукции в поле и разгрузку в месте назначения, мин.

Определяют количество рейсов за смену

,

где  Р – количество рейсов; В – продолжительность рабочей смены, мин.;

Т – продолжительность одного рейса, мин.

Определяют грузоподъемность транспортного средства. С этой целью приводится план схема кузова транспортного средства с указанием внутренних размеров. На схеме кузова приводится обоснованный (расчетный) план оптимальной расстановки ящиков или контейнеров с продукцией. Затем, с учетом вместимости тары и ее количества, приводится расчет грузоподъемности транспортного средства. Для этого количество тары с продукцией умножают на вместимость одной единицы тары.

Q  = m × n,

где  Q – грузоподъемность транспортного средства, т;  m - вместимость тары  - кг;  n - количество тары.

Зная грузоподъемность транспортного средства и количество рейсов за смену, определяют массу продукции, которую может перевезти одно транспортное средство за смену.

M = Q ×  Р,

где M - масса продукции, которую может перевезти одно транспортное средство за смену.

Разделив массу продукции, подлежащую уборке и перевозке за смену, на сменную грузоподъемность одной транспортной единицы, получаем потребность транспортных единиц за смену.

,

где R  -  потребность транспортных единиц за смену, шт.; N - масса продукции, подлежащая уборке и перевозке за смену; M - сменная грузоподъемность одной транспортной единицы.

В основу cоставления плана уборки следует заложить оптимальные календарные сроки уборки заданной культуры и выбранного студентом конкретного сорта, а также учесть  рекомендуемые сроки уборки для данной зоны. При установлении сроков съема следует учитывать направления использования урожая: текущая реализация, длительное или кратковременное хранение, переработка урожая на различные виды консервов. В зависимости от метеорологических условий года календарные сроки съемной зрелости могут наступать раньше или позже, но продолжительность их существенно не меняется. Сроки уборки отразить в таблице 6.

Таблица 6. Сроки уборки урожая.

| Культура, сорт | Дата уборки | Стадия зрелости | Назначение продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Начало | Окончание |  |  |
| Томаты: |  |  |  |  |
| ранние |  |  |  |  |
| средние |  |  |  |  |
| поздние |  |  |  |  |
| Картофель: |  |  |  |  |
| - ранний |  |  |  |  |
| - поздний |  |  |  |  |
| Яблоки |  |  |  |  |
| - летние |  |  |  |  |
| - зимние |  |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |

Таблица 7.  План уборки урожая

| Культура, сорт | Дней уборки | Объем работ, т | Норма выработки за смену, т | Требуется раб., чел. в день | Вид тары по ГОСТ | Вместимость тары | Потребность в таре | Транспорт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на смену | на сезон |  |  |  |  | на раб. смену | для хранения | всего на год | вид | требуется на смену, ед. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Томаты: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ранние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поздние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картофель: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ранний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - поздний |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Яблоки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - летние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - зимние |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Хранение продукции.

Показать хранение продукции в хранилищах различного типа: картофель и овощи в простейших хранилищах (полевые способы хранения) и в неохлаждаемых складах закромного типа. Хранение фруктов и винограда организовать в охлаждаемых хранилищах  - холодильниках. Описать мероприятия по подготовке хранилищ, оборудования и инвентаря к приему нового урожая.

Начертить план размещения простейших хранилищ, рассчитать их вместимость и потребность на заданный объем продукции. Начертить план-проект закромного хранилища. Показать размеры и вместимость закромов. Начертить план холодильника. Указать внутренние размеры камер холодильника. Показать план размещения продукции в отдельно взятой камере холодильника. Рассчитать грузовой объем холодильной камеры, определить количество вмещаемой продукции. Рассчитать потребность в таре, ящичных поддонах, подтоварниках, упаковочных и других материалах для одной камеры. Расчеты произвести для тонны продукции, для всей продукции и предложенного хранилища в целом.

Начертить схемы применяемых системы охлаждения, увлажнения и вентиляции хранилища. Описать порядок контроля за соблюдением технологических режимов хранения и ухода за продукцией. Описать возможные болезни продукции в период хранения  и причины, вызывающие массовую порчу продукции при хранении.

6. Естественная убыль массы продукции во время хранения.

Рассчитать естественную убыль массы продукции при различных способах хранения. Для картофеля и овощей при хранении в простейших и неохлаждаемых хранилищах расчеты произвести по схеме таблицы 9.

#### Таблица 9. Естественная убыль массы продукции при хранении в простейших хранилищах и в складах без движения продукции.

| Культура, сорт |
| --- |
| Месяц хранения | Количество продукции | Норма убыли за месяц | Остаток продукции на конец месяца |
|  |  | % | т |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Октябрь |  |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |  |
| Итого | Х | ∑ = | ∑ = |  |

Составить план закладки продукции на хранение в охлаждаемое хранилище (холодильник) и реализации в торговую сеть. С этой целью использовать таблицу 10.

# Таблица 10. План закладки продукции на хранение.

| Месяц хранения | Остаток продукции на число месяца, т |
| --- | --- |
|  | 1е | 11е | 21е |
| Сентябрь |  |  |  |
| и т. д. |  |  |  |

Расчет естественной убыли массы продукции при хранении в охлаждаемых складах приходно-расходного типа выполнить в соответствии с формой таблицы 11.

#### Таблица 11. Естественная убыль массы продукции (указать культуру) при хранении в складах приходно-расходного типа.

| Месяц хранения | Остаток продукции на число месяца, т | Средний остаток, на хранении, т | Норма убыли |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1е | 11е | 21е |  | % | т |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| И т. д. |  |  |  |  |  |  |

7. Экономическая эффективность хранения

При оценке экономической эффективности хранения урожая необходимо рассчитать прибыль от реализации продукции без хранения, учтя при этом затраты на выращивание и реализацию без хранения (себестоимость производства продукции). В период хранения себестоимость продукции увеличивается за счет амортизации хранилищ, заработной платы, затрат на электроэнергию и материалы. Ориентировочно себестоимость продукции за счет хранения может возрасти на 15 – 40 %. Прибыль от хранения возникает за счет увеличения цены при реализации продукции в более поздние сроки.

## Таблица 12. Экономический эффект хранения одной тонны продукции

| До хранения |
| --- |
| Себестоимость производства |  |
| Цена реализации |  |
| Доход |  |
| После хранения |
| Затраты на хранение |  |
| Себестоимость |  |
| Цена реализации |  |
| Доход |  |
| Доход от хранения |  |

Расчет прибыли произвести на всю продукцию с учетом естественных потерь массы.

8. Переработка продукции.

Описать технологию производства двух видов консервов из произведенного сырья и привести технологическую схему в виде цепочки последовательно выполняемых технологических операций: по вертикали – соединенные стрелками этапы, по горизонтали – образующиеся отходы (выходящие стрелки) и используемые материалы (входящие стрелки). Например:

## Приемка и разгрузка сырья

# Транспортировка

# Двукратная мойка                      вода питьевая

# Инспекция                                  отходы

и т.п.

После схемы описать основные технологические режимы, выбрать и описать вид тары, способ укупорки, привести и обосновать параметры стерилизации. Описать требования ГОСТ на данный вид продукции.

Приложение I

ЮФ «КРЫМСКИЙ АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» НАУ

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА, ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ ОВОЩЕВОДСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

На тему: технология уборки, реализации,

хранения и переработки продукции

( картофеля, овощей, плодов и винограда)

Исполнитель:

Студент  (ка)________________

Руководитель:

Доцент (профессор)______________

Симферополь

Приложение 2

Нормы естественной убыли свежих овощей, картофеля и плодов при длительном

хранении на базах и складах разного типа тепловой зоны

(Приказ министерства торговли СССР от 16 марта 1980г. №75)

| Культура | Тип склада* | Норма убыли, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август |
| Картофель | 1 | 1,6 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | - |
|  | 2 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 0, | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | 2,2 | - | - |
|  | 3 | - | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | - | - | - |
| Свекла | 1 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,1 | 1,2 | - | - |
|  | 2 | 2,0 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | - | - |
|  | 3 | - | 1,5 | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 2,3 | 2,5 | - | - | - |
| Морковь | 1 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,4 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | - | - |
|  | 2 | 2,5 | 2,2 | 1,3 | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 2,5 | - | - | - |
| Капуста белокочанная позднеспелые сорта | 1 | - | 3,5 | 2,3 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 2,0 | - | - | - | - | - |
|  | 2,3 | - | 3,8 | 3,5 | 2,0 | 1,4 | 1,4 | 2,1 | - | - | - | - | - |
| Лук репчатый | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
|  | 2 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,6 | 2,0 | - | - | 3,0 |
| Чеснок | 1 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 2,0 |
|  | 2 | 3,2 | 2,1 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,5 | - | - | - | - |
| Яблоки зимних сортов | 1 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | - | - |
| Груши зимних сортов | 1 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - | - | - |
| Виноград столовый | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0 | - | - | - | - | - |

Тип склада*    1 – склады с искусственным охлаждением;  2 – склады без искусственного охлаждения;  3 – бурты, траншеи.

#### Приложение 3

Вид тары для упаковки, транспортирования и хранения плодоовощной продукции

Контейнеры

| Условные обозначения | Габаритные размеры, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | Предельная грузоподъемность, кг | Рекомендуемая продукция |
| СП-5-0,70-1 | 1240 | 836 | 1150 | 580 | Арбузы, картофель |
| СП-5-0,70-2 | 1240 | 835 | 1120 | 600 | Капуста, корнеплоды |
| СП-5-0,45-1 | 1240 | 835 | 750 | 365 | Яблоки, лук, морковь, огурцы, кабачки, дыни |
| СП-3-0,45-2 | 1240 | 835 | 720 | 375 | Перец, баклажаны, арбузы ранней спелости |
| СП-5-0,60-1 | 1240 | 835 | 920 | 520 | Картофель, капуста, корнеплоды |
| СП-5-0,60-2 | 1240 | 835 | 920 | 525 |  |

Ящики

| 1-1 | 590 | 398 | 148 | 15 | Виноград, помидоры, косточковые плоды, зелень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-2 | 590 | 398 | 148 | 15 | Груша летних сортов, хурма |
| 1-3 | 590 | 390 | 140 | 15 |  |
| 2-1 | 590 | 398 | 201 | 25 | Цитрусовые плоды, груша, хурма |
| 2-2 | 590 | 398 | 183 | 25 |  |
| 3-1 | 590 | 398 | 302 | 35 | Яблоки, груши зимних сортов, лимоны, апельсины |
| 3-2 | 590 | 398 | 284 | 35 | Гранаты, свежие огурцы, цветная капуста, кабачки, мелкоплодная дыня, баклажаны, чеснок |
| 4-1 | 590 | 398 | 407 | 35 | Ранний картофель |
| 4-2 | 590 | 398 | 498 | 35 | Капуста белокочанная |
| 23 | 475 | 285 | 190 | 25 | Овощи для перевозок на консервные предприятия |
| 24 | 475 | 285 | 126 | 17 | Помидоры, косточковые плоды, груши, зелень |

Приложение 3

Данные для расчета потребности транспортных средств*.

| Наименование показателей | Автомобили | Тракторные прицепы |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность, кг | ГАЗ - 51 | ГАЗ – 53 | ЗИЛ – 130 | 1 – ПТС –2Н | 2 – ПТС – 4М – 785А | 2 – ПТС - 6 |
| Внутренние размеры платформы, мм | 2000 | 4000 | 4000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| длина | 3070 | 3750 | 3540 | 2500 | 3710 | 3600 |
| ширина | 2080 | 2180 | 2250 | 2000 | 2000 | 2000 |
| высота | 610 | 610 | 585 | 400 | 415 | 640 |
| Погрузочная высота по полу платформы, мм | 1650 | 1690 | 1800 | 1500 | 1700 | 1600 |
| Масса без груза, кг | 2710 | 3250 | 4300 | 700 | 1700 | 1920 |

___________________

Для внутрихозяйственных перевозок картофеля, овощей, плодов и винограда используют автомобили и тракторные прицепы. Для местных перевозок (городские, пригородные внутрирайонные) – используют автомобили с бортовой платформой или автофургоны. При перевозке контейнеров из сада или поля применяют как транспортные средства общего назначения, так и специальные прицепы – контейнеровозы.

## Список литературы

Широков Е.П. Технология хранения и переработки плодов и овощей с основами стандартизации. – М.: Агропромиздат 1988. – 319 с.

Широков Е.П. Практикум по технологии хранения и переработки плодов и овощей. - М.: Агропромиздат, 1985. – 192 с.

Смирнов В.П. Заготовки, хранение и реализация картофеля, плодов и овощей. Справочник. – М.: Агропромиздат, 1990. – 223 с.

Беренштейн И.Б., Ципруш Р.Я. Заготовки, транспортирование и хранение плодов: Приложение к журналу «Садоводство и виноградарство». – М.: Агропромиздат, 1988. – 143 с.

Дженеев С.Ю. Свежие овощи – круглый год. Симферополь: Крым, 1967. – 84 с.

Рослов Н.Н. Хранение картофеля и овощей. – М.: Россельхозиздат, 1980. – 142 с.

Луганский В.И., Бондарев В.А. Конструктивные решения плодоовощехранилищ. –К.: Урожай, 1988. – 160 с.

Варламов Г.П., Четвертаков А.В. Механизация уборки и товарной обработки фруктов. – М.: Колос, 1984. – 287 с.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ЗАДАНИЯ

| Задание | Культура | Площадь | Урожайность, т/га | Скорость движения транспорта, км/час | Расстояние до хранилища, км | Размеры холодильной камеры, м | Продолжительность хранения, месяцы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Картофель | 50 | 32 | 20 | 20 | 12*12 | 7 |
|  | Яблоки | 105 | 40 | 22 | 23 | 12*18 | 6 |
| 2 | Картофель | 60 | 30 | 24 | 25 | 12*18 | 8 |
|  | Груши | 120 | 25 | 25 | 27 | 12*12 | 5 |
| 3 | Картофель | 70 | 28 | 30 | 30 | 12*12 | 6 |
|  | Виноград | 160 | 6 | 30 | 33 | 6*12 | 4 |
| 4 | Картофель | 80 | 26 | 30 | 35 | 12*12 | 6 |
|  | Слива | 110 | 25 | 30 | 37 | 6*18 | 2 |
| 5 | Картофель | 90 | 24 | 32 | 40 | 12*18 | 8 |
|  | Персик | 120 | 35 | 32 | 42 | 18*18 | 3 |
| 6 | Картофель | 100 | 21 | 32 | 45 | 12*12 | 7 |
|  | Черешня | 80 | 16 | 35 | 48 | 18*18 | 2 |
| 7 | Картофель | 110 | 19 | 40 | 50 | 6*12 | 5 |
|  | Томаты | 40 | 35 | 40 | 52 | 12*12 | 3 |
| 8 | Картофель | 120 | 16 | 40 | 55 | 6*12 | 8 |
|  | Абрикос | 60 | 11 | 45 | 58 | 12*18 | 2 |
| 9 | Картофель | 130 | 13 | 45 | 60 | 6*12 | 7 |
|  | Алыча | 50 | 25 | 45 | 62 | 12*12 | 1 |
| 10 | Картофель | 140 | 10 | 45 | 65 | 12*18 | 6 |
|  | Яблоки | 300 | 35 | 48 | 67 | 18*18 | 5 |
| 11 | Капуста | 135 | 45 | 25 | 30 | 12*12 | 6 |
|  | Яблоки | 250 | 30 | 25 | 33 | 12*18 | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Капуста | 125 | 50 | 30 | 35 | 12*12 | 5 |
|  | Груши | 140 | 22 | 30 | 37 | 12*18 | 3 |
| 13 | Капуста | 115 | 55 | 35 | 40 | 12*18 | 6 |
|  | Виноград | 90 | 8 | 35 | 42 | 12*12 | 4 |
| 14 | Капуста | 105 | 60 | 35 | 45 | 12*12 | 4 |
|  | Слива | 100 | 22 | 35 | 47 | 6*12 | 2 |
| 15 | Капуста | 95 | 65 | 40 | 50 | 12*12 | 4 |
|  | Персик | 140 | 30 | 40 | 52 | 6*18 | 3 |
| 16 | Капуста | 85 | 70 | 40 | 55 | 12*18 | 6 |
|  | Черешня | 60 | 18 | 45 | 58 | 18*18 | 1 |
| 17 | Капуста | 75 | 75 | 45 | 61 | 12*12 | 5 |
|  | Томаты | 80 | 30 | 45 | 63 | 18*18 | 2 |
| 18 | Капуста | 65 | 80 | 48 | 64 | 6*12 | 6 |
|  | Абрикос | 50 | 12 | 48 | 66 | 12*12 | 1 |
| 19 | Капуста | 55 | 85 | 50 | 68 | 6*12 | 5 |
|  | Алыча | 60 | 28 | 50 | 70 | 12*18 | 1 |
| 20 | Капуста | 45 | 90 | 50 | 72 | 6*12 | 5 |
|  | Виноград | 130 | 9 | 45 | 74 | 12*12 | 5 |
| 21 | Морковь | 30 | 60 | 20 | 22 | 12*18 | 7 |
|  | Яблоки | 180 | 25 | 20 | 23 | 18*18 | 5 |
| 22 | Морковь | 32 | 57 | 22 | 24 | 12*12 | 7 |
|  | Груши | 200 | 20 | 22 | 25 | 12*18 | 4 |
| 23 | Морковь | 34 | 54 | 22 | 26 | 18*18 | 6 |
|  | Виноград | 210 | 10 | 25 | 27 | 6*12 | 4 |
| 24 | Морковь | 36 | 51 | 25 | 28 | 12*18 | 6 |
|  | Слива | 80 | 24 | 25 | 29 | 12*12 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Морковь | 38 | 48 | 25 | 30 | 12*12 | 6 |
|  | Персик | 140 | 25 | 25 | 31 | 12*18 | 2 |
| 26 | Морковь | 40 | 45 | 30 | 32 | 12*18 | 6 |
|  | Черешня | 60 | 15 | 30 | 33 | 12*12 | 1 |
| 27 | Морковь | 42 | 40 | 30 | 34 | 12*12 | 5 |
|  | Томаты | 90 | 32 | 30 | 35 | 6*12 | 3 |
| 28 | Морковь | 44 | 35 | 30 | 36 | 12*12 | 5 |
|  | Абрикос | 65 | 13 | 30 | 37 | 6*18 | 1 |
| 29 | Морковь | 46 | 30 | 30 | 38 | 12*18 | 5 |
|  | Алыча | 42 | 23 | 30 | 39 | 18*18 | 1 |
| 30 | Морковь | 48 | 28 | 30 | 39 | 12*12 | 6 |
|  | Яблоки | 125 | 20 | 35 | 40 | 18*18 | 5 |
| 31 | Свекла | 20 | 51 | 35 | 41 | 6*12 | 7 |
|  | Яблоки | 145 | 18 | 35 | 42 | 12*12 | 5 |
| 32 | Свекла | 23 | 49 | 35 | 43 | 6*12 | 7 |
|  | Груши | 155 | 17 | 35 | 44 | 12*18 | 5 |
| 33 | Свекла | 26 | 47 | 35 | 45 | 6*12 | 7 |
|  | Сливы | 35 | 23 | 40 | 46 | 12*12 | 2 |
| 34 | Свекла | 30 | 45 | 40 | 47 | 12*18 | 7 |
|  | Персик | 160 | 22 | 40 | 48 | 18*18 | 2 |
| 35 | Свекла | 33 | 43 | 40 | 49 | 12*12 | 7 |
|  | Черешня | 70 | 14 | 40 | 50 | 12*18 | 1 |
| 36 | Свекла | 36 | 41 | 45 | 55 | 18*18 | 7 |
|  | Томаты | 100 | 28 | 40 | 53 | 6*12 | 3 |
| 37 | Свекла | 39 | 39 | 40 | 54 | 12*18 | 6 |
|  | Виноград | 80 | 12 | 40 | 56 | 12*12 | 5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Свекла | 42 | 37 | 42 | 56 | 12*12 | 6 |
|  | Алыча | 90 | 18 | 42 | 58 | 12*18 | 1 |
| 39 | Свекла | 45 | 35 | 42 | 59 | 12*18 | 6 |
|  | Виноград | 95 | 10 | 48 | 60 | 12*12 | 5 |
| 40 | Свекла | 50 | 33 | 48 | 61 | 12*12 | 6 |
|  | Виноград | 170 | 9 | 48 | 62 | 6*12 | 4 |
| 41 | Лук | 50 | 37 | 20 | 25 | 12*12 | 7 |
|  | Яблоки | 130 | 20 | 20 | 26 | 6*18 | 5 |
| 42 | Лук | 52 | 35 | 20 | 27 | 12*18 | 7 |
|  | Груши | 95 | 18 | 20 | 28 | 18*18 | 4 |
| 43 | Лук | 54 | 33 | 20 | 29 | 12*12 | 6 |
|  | Виноград | 115 | 8 | 25 | 30 | 18*18 | 4 |
| 44 | Лук | 56 | 30 | 25 | 35 | 6*12 | 6 |
|  | Слива | 75 | 28 | 25 | 36 | 12*12 | 2 |
| 45 | Лук | 58 | 27 | 30 | 44 | 6*12 | 5 |
|  | Персик | 135 | 20 | 30 | 45 | 12*18 | 2 |
| 46 | Лук | 60 | 24 | 30 | 55 | 6*12 | 6 |
|  | Черешня | 80 | 12 | 35 | 56 | 12*12 | 1 |
| 47 | Лук | 62 | 21 | 35 | 61 | 12*18 | 6 |
|  | Томаты | 100 | 40 | 50 | 64 | 18*18 | 3 |
| 48 | Лук | 64 | 18 | 50 | 68 | 12*12 | 6 |
|  | Абрикосы | 55 | 14 | 50 | 69 | 12*18 | 1 |
| 49 | Лук | 66 | 15 | 50 | 72 | 12*12 | 6 |
|  | Виноград | 60 | 14 | 55 | 74 | 6*12 | 5 |
| 50 | Лук | 68 | 17 | 55 | 75 | 12*18 | 6 |
|  | Яблоки | 150 | 20 | 55 | 80 | 18*18 | 5 |
| 51 | Морковь | 22 | 30 | 30 | 34 | 6*12 | 5 |
|  | Томаты | 70 | 32 | 30 | 35 | 6*12 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 52 | Морковь | 36 | 30 | 30 | 38 | 12*18 | 5 |
|  | Алыча | 32 | 25 | 30 | 39 | 18*18 | 1 |
| 53 | Морковь | 38 | 30 | 30 | 39 | 12*12 | 6 |
|  | Яблоки | 105 | 25 | 35 | 40 | 18*18 | 5 |
| 54 | Свекла | 25 | 50 | 35 | 41 | 6*12 | 7 |
|  | Яблоки | 135 | 28 | 35 | 42 | 12*12 | 5 |
| 55 | Свекла | 28 | 40 | 35 | 43 | 6*12 | 7 |
|  | Груши | 145 | 20 | 35 | 44 | 12*18 | 5 |
| 56 | Свекла | 30 | 45 | 35 | 45 | 6*12 | 7 |
|  | Сливы | 33 | 23 | 40 | 46 | 12*12 | 2 |
| 57 | Свекла | 40 | 45 | 40 | 47 | 12*18 | 7 |
|  | Персик | 150 | 28 | 40 | 48 | 18*18 | 2 |
| 58 | Свекла | 43 | 43 | 40 | 49 | 12*12 | 7 |
|  | Черешня | 60 | 14 | 40 | 50 | 12*18 | 1 |
| 59 | Свекла | 45 | 45 | 45 | 55 | 18*18 | 7 |
|  | Томаты | 80 | 35 | 40 | 53 | 6*12 | 3 |
| 60 | Свекла | 40 | 40 | 40 | 54 | 12*18 | 6 |
|  | Виноград | 120 | 15 | 40 | 56 | 12*12 | 5 |