АНОТАЦІЯ

Боротьба з шкідниками і хворобами у виноградарстві є однією з найбільш енергоємних технологічних операцій обробітку цієї культури, яка зараз  здійснюється в основному за допомогою обприскувачів вентиляторів.

Аналіз застосовуваних  технологій обробки виноградників розчинами отрутохімікатів показує, що при цих технологіях більше 50% розчинів потрапляє не на кущ рослин, а потрапляє на грунт і в атмосферу. Зменшити навантаження на навколишнє середовище можна за рахунок  впровадження камерних (тунельних) обприскувачів, в яких обробка рослин пестицидами ведеться в закритому просторі. При роботі цих обприскувачів розчин, що не осів на рослинах, вловлюється і повертається назад в основний бак спеціальною системою.

Суть проведеної роботи полягає в обгрунтуванні і розробці системи повернення робочого розчину в бак камерного обприскувача, оптимізації параметрів і режимів  роботи цієї системи.

Робота проводилася магістранткою Коваленко І.Г. під керівництвом професора Догоди П.А..  В процесі виконання роботи розглянуті принципи дії насосних установок, зокрема струменевих насосів, проведено теоретичне обгрунтування параметрів і режимів роботи цих насосів. На спеціальному стенді проведені експериментальні  роботи з визначення основних характеристик розроблених і пропонованих до впровадження струменевих насосів.

Виконана робота викладена в записці пояснення, що містить                      ___сторінок машинописного тексту, 13 малюнків, 9 таблиць і зображена на 10 аркушах графічної частини роботи.

Результати випускної роботи можуть бути використані при розробці і вдосконаленні конструкцій камерних (тунельних) обприскувачів різних модифікацій, систем уловлювання і повернення робочого розчину, що не осів на рослинах, назад в бак.

ANNOTATION

A fight against wreckers and illnesses in viticulture is one of by the most power-hungry technological operation of till of this culture which is presently  carried out mainly by ventilator sprinklers.

The analysis of the applied  technologies of treatment of vineyards solutions of ядохимикатов shows that at these technologies more than 50% solutions get not on the bush of plants, but gets on soil and in an atmosphere. Decreasing loading on an environment is possible due to  introduction of chamber (tunnel) sprinklers in which treatment of plants pesticides is conducted in the closed space. During work of these sprinklers not settling on plants solution is caught and returns back in a basic tank the special system.

Essence of the conducted work consists in a ground and development of the system of return of working solution in the tank of chamber sprinkler, optimizations of parameters and modes  of operations of this system.

Work was conducted a master's degree Kovalenko I.G. under the direction of professor Dogoda P.A..  In the process of implementation of work principles of action of pumping options are considered, including stream pumps, the theoretical ground of parameters and modes of operations of these pumps is conducted. On the special stand experimental works are conducted on determination of basic descriptions of the stream pumps developed and offered to introduction.

The done work is expounded in the presented expl message, containing ___ pages of typoscript, 13 pictures, 9 tables and represented on 10 folias of graphic part of work.

Final job performances can be used for development and perfection of constructions of chamber (tunnel) sprinklers of different modifications, in particular systems of catching and returning of not settled on the plants of working solution back in a tank.